Приложение 2

Минимальные требования по обеспечению пожарной безопасности условий пребывания детей при организации услуг дошкольного образования, предоставляемых в жилых помещениях индивидуальными предпринимателями

- Общие положения и область применения

1.1.	Минимальные требования по обеспечению пожарной безопасности при организации услуг дошкольного образования, предоставляемых в жилых помещениях индивидуальными предпринимателями, разработаны в целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики от 12 октября 2021 года № 435 «О Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года».

Настоящие требованияпожарной безопасности распространяются на услуги дошкольного образования,предоставляемые в жилых помещениях индивидуальными предпринимателями (далее –ТПБ).

1.2. Настоящие ТПБ разработаны в соответствии с действующими нормами и правилами пожарной безопасности, распространяются на жилые дома и помещения при организации услуг дошкольного образования, оказываемые индивидуальными предпринимателями.

1.3. Требования настоящих правил применяются к помещениям семейных групп и иных групп детей дошкольного возраста с малой наполняемостью, размещаемых в индивидуальных жилых домах, на 1-х и 2-х этажах многоквартирных жилых домов с учетом требований их пожарной безопасности и обеспечения противопожарного оборудования.

- Требования пожарной безопасности к территориям индивидуальных и многоквартирных жилых домов индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги дошкольного образования

  - Требования к состоянию территорий индивидуальных и многоквартирных жилых домов, где предоставляются услуги дошкольного образования, оказываемые индивидуальными предпринимателями, направлены на снижение риска возгорания и негативных последствий от пожара.

  - Территория индивидуальных и многоквартирных жилых домов индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги дошкольного образования, должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от отходов, горючего мусора, опавших листьев и сухой травы.

  - Ко всем зданиям и сооружениям, пожарным водоисточникам, а также к пожарному инвентарю должен быть обеспечен свободный доступ.

  - Запрещается разведения костров и сжигания отходов и тары.

  - Световые приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

  - Курение на территории объекта защиты разрешается только в специально отведенных местах, оборудованных урнами, емкостями с водой и обозначенных соответствующими надписями и знаками;

  - Участки (сооружения) индивидуальных и многоквартирных жилых домов, отведенные для хранения топлива (уголь, дрова), приготовления пищи с использованием открытого пламени, должны быть обособленными, иметь ограждения и отделятся от игровой зоны детей.

- Требования пожарной безопасности к помещениям индивидуальных и многоквартирных жилых домов индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги дошкольного образования

3.1. На видном месте в помещениях вывешиваются планы эвакуации людей на случай возникновения пожара с указанием на плане эвакуационных выходов и путей движения к ним, инструкции действия персонала в случае возникновения пожарас указанием места сбора детей и персонала, мест размещения средств пожаротушения и сигнализации.

Также, в целях формирования у детей устойчивых навыков противопожарной безопасности на видном месте в помещении вывешивается «Уголок пожарной безопасности».

3.2. Эвакуационные выходы должны иметь соответствующее обозначение «ВЫХОД», подключенное к аварийному освещению (при наличии).

3.3. Запрещается:

–применять ковры и ковровые дорожки из синтетических сгораемых материалов;

–устанавливать металлические решетки на окнах;

–использовать подвесные потолочные покрытия и отделку стен из материалов, выделяющих токсичные вещества при горении;

–уменьшать ширину проходов и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья или другую мебель препятствующей безопасной эвакуации детей;

–хранить легковоспламеняющихся, горючие жидкости и пиротехнические изделия, в том числе на чердаках, в подвалах и цокольных этажах;

– проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня. Разогрев замерзших трубопроводов, оборудования, инженерных коммуникаций производится горячей водой, паром и нагретым песком;

– эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

– пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановками;

– обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

– пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

– применять нестандартные (самодельные)электронагревательные приборы, а также приборыс открытыми источниками нагревательных элементов;

– оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

– оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

– устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), фальшивые двери, имеющие сходство с настоящими дверями, а также зеркала;

3.4. Услуги дошкольного образования, предоставляемые индивидуальными предпринимателями, должны осуществляться с численностью детей:

– в индивидуальных жилых домах количество детей устанавливается из расчета 8 детей на одного работника;

– в многоквартирных жилых домах, не более 10 детей, при этом детей младшего (ясельного) возраста необходимо размещать толькона первых этажах многоэтажных зданий.

Допускается использовать квартиру, находящуюся в собственности или в аренде, расположенную не выше 2 этажа, которая имеет двустороннюю ориентацию с балконами, лоджиями, являющимися аварийными выходами для детей подготовительного возраста.

3.5. Все помещения, где имеются штатные места для сна детей, размещают в отдельных комнатах, отделенных от помещений иного назначения противопожарными преградами (стенами, перегородками).

3.6. Помещения, отведенные для оборудования системами отопления (помещения печей, котельных), должны быть обособленными и иметь собственный вход и строительные конструкции, которые отделаны негорючими материалами.

3.7. Перед началом отопительного сезона необходимо осуществить проверку и ремонт печей (проведение очистки дымоходов и печей от сажи), котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных, теплогенерирующих приборов и систем.

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5х0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

В помещениях индивидуальных и многоквартирных жилых домов, где предусмотрено газовое оборудование (котлы, печи и др.), необходимо предусмотреть установку газосигнализаторов и электромагнитных клапанов.

3.8. Помещения индивидуальных и многоквартирных жилых домов, где предоставляются услуги дошкольного образования, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, которые используются для локализации и ликвидации пожаров в начальной стадии развития.

3.9. Количество первичных средств определяется в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Кыргызской Республике, утвержденными постановлением Правительства КР от 22.08.2018 г. № 381, но не менее 2-х ед.

3.10. При расстановке мебели и оборудования в помещениях обеспечиваются беспрепятственная эвакуация детей и подход к средствам пожаротушения.

3.11. В учебных помещениях размещаются только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

3.12. Чердачное помещение следует содержать в чистоте и постоянно закрытым на замок. Ключи от чердачного помещения должны храниться в определенном месте, доступном для получения их в любое время суток.

3.13. В помещениях индивидуальных и многоквартирных жилых домов, где предоставляются услуги дошкольного образования с круглосуточным пребыванием детей, устанавливается круглосуточное дежурство рабочего персонала с обеспечением телефонной связи.

При этом, рабочий персонал обязан ежедневно передавать в подразделение уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности, в районе выезда которого находится объект, предоставляющий услуги дошкольного образования, информацию о количестве людей (детей), находящихся на данном объекте.

3.14. В случае отключения электропитания необходимо исключить использование осветителей с использованием открытого пламени (свечи, керосиновые лампы и т.п.).

3.15. При проведении мероприятий (вечеров, собраний, спектаклей, концертов, киносеансов, новогодних елок) руководители объектов защиты или лица, ответственные за проведение этих мероприятий, должны тщательно проверить противопожарный режим всех помещений, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям настоящих ТПБ, а также убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики (при наличии).

При этом запрещается:

– применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты;

– использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

– полностью отключать освещение в помещении во время представлений;

– заполнять помещения людьми, не входящих число получаемых дошкольные образовательные услуги;

– применять самодельные электрические гирлянды, светомузыкальные установки, электромузыкальную аппаратуру, устройства для вращения елок и создавать эффекты мигания елочных гирлянд.

- Требования к персоналу и руководителям, предоставляющиеуслуги дошкольного образования в жилых помещениях

4.1. Руководитель, предоставляющий услуги дошкольного образования, является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих ТПБ.

4.2. Пожарная безопасность кроме технических мер включают в себя меры по информированию персонала, родителей и детей о правилах поведения при пожаре и мер по их исключению.

4.3. Каждый персонал, оказывающий услугипо уходу за детьми, прежде чем приступить к выполнению своих должностных обязанностей в обязательном порядке проходит инструктаж по пожарной безопасности.

4.4. Инструктаж направлен на обучение персонала необходимым мерам по снижению возможности возникновения пожара. Обучение правилам поведения при пожаре и направлено на оперативную эвакуацию детей из помещений в случае возникновения пожара.

4.6. Ежегодно, руководитель проводит первичный инструктаж (для вновь принятых работников), повторный (каждые полгода) и целевой (перед проведением организационно-досугового мероприятия) с записью в специальном журнале;

4.7. Весь персонал обязан знать и выполнять настоящие ТПБ и уметь обращаться со средствами пожаротушения.